TỔNG QUAN KHI LỰA CHỌN ĐIỂM NEO TÀU

PGS.TS.TTr. Nguyễn Viết Thành

1. Yêu cầu chỗ neo đậu:

Dựa trên hải đồ hoặc các hướng dẫn trong hàng hải chỉ nam, điều kiện chọn chỗ neo đậu là phải đáng tin cậy, an toàn.

Chất đáy giữ neo phải tốt, nên chọn nơi bùn sét, bùn pha cát, ít sóng gió, có nhiều mục tiêu rõ ràng để tiện lợi trong hàng hải.

Chọn vị trí neo trên hải đồ có tỉ lệ xích lớn, tính toán sao cho không ảnh hưởng đến phao tiêu trên luồng lạch, đường phân chia giao thông. Ở các khu vực cảng phải neo đúng nơi quy định của Chính quyền cảng ...

Vùng nước cho tàu tự do quay trở quanh neo phải tính toán để không ảnh hưởng đến các tàu cùng neo đậu xung quanh, hoặc khi tàu quay không va chạm vào các chướng ngại vật hoặc chỗ nông cạn.

Thực tiễn vùng quay an toàn thường đánh giá bằng kinh nghiệm, ước lượng bằng mắt. Khoảng trống coi như đủ để neo đậu với bán kính R là :

R =  l1 + (l + L                                                                    (1)

Trong đó :

- (l : Độ dài dự phòng của lỉn neo sẽ xông ra khi thời tiết xấu (m) ;

- l1: Hình chiếu trên mặt phẳng của lỉn, l là độ dài của lỉn neo (m) ;

- L: Chiều dài tàu (m).

Độ sâu lớn thì l1 = 	(h > 25m), trong đó h là khoảng cách thẳng đứng từ lỗ nống neo đến nền đáy. Để tăng thêm tính an toàn cho tàu thì R ( l1 + (l + L.

Độ sâu chọn để neo đậu phải đảm bảo an toàn cho tàu (lưu ý lấy độ sâu thấp nhất ghi trên hải đồ).

H = d + 	+ ((2)

Trong đó:

- d: Độ sâu mớn nước tàu và hs là chiều cao sóng cực đại nơi neo (m);

- (: Độ sâu dự trữ dưới kì tàu (m). ( phụ thuộc kiểu tàu, chiều dài, mớn nước tàu và chất đáy. Thường chọn ( = (0,3 ( 0,16)m.

Độ sâu dự trữ dưới ki tàu còn phụ thuộc điều kiện ngoại cảnh, sóng gió, dòng chảy. Nếu được lựa chọn khu vực neo, nên chọn có núi bao quanh (kín gió, trừ trường hợp tránh bão), lưu ý khả năng kéo neo nhanh để tàu có thể rời vị trí neo nhanh. Không nên chọn neo ở những khu vực có độ sâu quá lớn (trên 50m).

2. Lượng lỉn cần xông:

Xuất phát từ kiểu neo, sức bám của neo, đáy, thiết bị lỉn và máy móc. Theo kinh nghiệm đi biển thì độ dài lỉn neo cần xông tạm thời trong điều kiện neo đậu tốt nhất là l = 25, dựa vào kinh nghiệm này thì:

- H < 25m	            : 	l ( 5H;

- 25m < H < 50m	:	l ( 4H;

- 50m < H <150m	:	l ( 2,5 H;

- 150m < H		:	l ( 1,5H.

Khi xông một lượng lỉn bình thường, nó làm tăng lực bám giữ của neo trên nền đáy đất tốt lên từ 3,5 ( 7 lần trọng lượng của nó.

Thời tiết xấu, giông bão cần chú ý đến các đặc điểm kích thước tàu, diện tích hứng gió, yếu tố khí tượng thuỷ văn, mật độ tàu thuyền ... để tính lượng lỉn cần xông.

# Text boxes

H

h

l

l1

Neo

(l

L

l1

Hình 1.  Khoảng trống R để neo đậu an toàn.